Załącznik nr 10

- CZĘŚĆ II

– Dostawa kosiarki wraz z ramieniem wysięgnikowym, na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie:

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej nowej kosiarki na wysięgniku, składającej się z ramienia i głowicy do usuwania ciężkiego zakrzaczenia, na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.

  - Maszyna nowa, rok produkcji maszyny – nie starszy niż 2020,

  - Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne

- Sterowanie mechaniczne - poprzez joystick z linkami mechanicznymi sterującymi rozdzielaczem hydraulicznym.

- Wydajność pompy hydraulicznej: od 80 do 100 l/min.

- Światła tylne drogowe.

- 4 stopy podporowe regulowane ułatwiające ustawianie maszyny.

- Wałek WOM w standardzie.

- Kieszenie załadowcze dopasowane pod wózek widłowy, ładowarkę czy też ładowacz czołowy.

- Uniwersalna płyta montażowa do przystawek i głowic

- Szerokość robocza głowicy od 110 do 125 cm

- Przesuw boczny głowicy

- Spiralne ułożenie bijaków głowicy

- Funkcja samoczyszcząca wału kopiującego głowicy

  - Wymagania dodatkowe

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta

- Pełne wsparcie techniczne po zakupie

- Podręcznik operatora/Instrukcja w j. polskim

  - Gwarancja

- Gwarancja mechaniczna na maszynę – min. 6 miesięcy

- Pozostałe wymagania:

- Wymagane przeszkolenie co najmniej 2 operatorów Zamawiającego z obsługi pojazdu.

- Termin dostawy: 21 dni od podpisania umowy

- Dodatkowe informacje Zamawiającego:

- Urządzenie nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu.

- Do odbioru urządzenia Zamawiający powoła komisję, która oceni zgodność partnerów technicznych i eksploatacyjnych z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 10 (część 2) do SWZ.

Za dostawę kompletną rozumie się dostawę materiałów, narzędzi, sprzętu, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danej dostawy dokumentami pod rygorem odmowy zapłaty, w tym m.in. atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, wymagania z obowiązującą normą, karty charakterystyki i inne dokumenty wymagane dla dostarczonego towaru.

Wykonawca dostarczy urządzenie na swój koszt do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23, gdzie dokonany zostanie odbiór techniczny. Odbiór pojazdu przez Zamawiającego nastąpi w godzinach pracy jednostki tzn. od 7:00 do 15:00

Cena oferowana powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę zakupu kompletnego, spełniającego wymagania zamawiającego urządzenia, koszty transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego, szkolenie pracowników z bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzenia, podatek VAT i inne koszty mające wpływ na kształtowanie ceny.