Załącznik nr 9

- CZĘŚĆ I

–  Dostawa ciągnika, kosiarki i głowicy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych 
w Węgrowie

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej głowicy bijakowej, nowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.

  - Maszyna nowa, rok produkcji maszyny – nie starszy niż 2020

  - Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne

- Parametry:

- Obroty wału tnącego: 2800 - 3500 obr/min

- Szerokość głowicy: 110-125 cm

- Regulacja wysokości cięcia

- Średnica ciętych i rozdrabnianych odrostów: minimum 7 cm,

- Dwukierunkowa praca wału tnącego

- Ciężar głowicy 260-350 kg

- Dodatkowy płaszcz wewnętrzny głowicy

- Łańcuchy ochronne przednie

- Siłownik otwierania klapy przedniej

- Płozy wymienne

- Nośność dynamiczna łożyska rotora od strony przekładni pasowej – minimum 200kN

- Nośność dynamiczna łożyska rotora od strony zewnętrznej głowicy – minimum 150kN

- Ukryte smarowanie rolki podporowej

- Napęd pasowy głowicy (paski zębate)

  - Wymagania dodatkowe

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta

- Pełne wsparcie techniczne po zakupie

- Podręcznik operatora/Instrukcja w j. polskim

  - Gwarancja

- Gwarancja mechaniczna na maszynę – min. 6 miesięcy

- Pozostałe wymagania:

- Wymagane przeszkolenie co najmniej 2 operatorów Zamawiającego z obsługi kosiarki.

- Termin dostawy: 30 dni od podpisania umowy

- Dodatkowe informacje Zamawiającego:

- Do odbioru urządzenia Zamawiający powoła komisję, która oceni zgodność partnerów technicznych i eksploatacyjnych z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 9 (część 1) do SWZ.

Za dostawę kompletną rozumie się dostawę materiałów, narzędzi, sprzętu, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danej dostawy dokumentami pod rygorem odmowy zapłaty, w tym m.in. atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, wymagania z obowiązującą normą, karty charakterystyki i inne dokumenty wymagane dla dostarczonego towaru.

Wykonawca dostarczy urządzenie na swój koszt do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23, gdzie dokonany zostanie odbiór techniczny. Odbiór pojazdu przez Zamawiającego nastąpi w godzinach pracy jednostki tzn. od 7:00 do 15:00

Cena oferowana powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę zakupu kompletnego, spełniającego wymagania zamawiającego urządzenia, koszty transportu urządzenia do siedziby Zamawiającego, szkolenie pracowników z bezpiecznej obsługi i konserwacji pojazdu, podatek VAT i inne koszty mające wpływ na kształtowanie ceny.