Załącznik nr 1

O F E R T A

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na zadanie pn. Zakup doposażenia do Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy za kwotę:

I. - Dostawa ciągnika, kosiarki i głowicy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie

W zakresie: jednego ciągnika, używanego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie

1) za cenę brutto .………………………………………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………….. złotych)

w tym:

a) wartość netto ........................................................................................................... zł

b) podatek VAT w wysokości …....... %  co stanowi ........................................................... zł

2) ciągnik

a) marka: 			…………………………………………..…,

b) numer rejestracyjny: 		…………………………………………..…,

c) numer nadwozia VIN: 	…………………………………………..….

| Lp. | WYMAGANE cechy ciągnika wg SWZ | Cechy ciągnika oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji (stanowi kryterium oceny ofert) | nie starszy niż 2012 r. |  |
| 2 | Przebieg (stanowi kryterium oceny ofert) | do 8 000 mtg |  |
| 3 | Napęd | 4x4 |  |
| 4 | Rodzaj silnika | 6 cylindrów, turbodiesel, intercooler |  |
| 5 | Moc silnika | Minimum 150 KM |  |
| 6 | Pojemność silnika | od 6,0 l do 7,0 l |  |
| 7 | Skrzynia biegów | manualna |  |
| 8 | Rewers | elektro-hydrauliczny |  |
| 9 | Sprzęgło | w kąpieli olejowej |  |
| 10 | Hamulce | Tarczowe z ABS |  |
| 11 | Liczba sekcji hydrauliki zewnętrznej | 3 lewo/prawo, z regulacją przepływu |  |
| 12 | Układ hamulcowy do przyczep | pneumatyczny i hydrauliczny |  |
| 13 | Osi | pełna amortyzacja przedniej |  |
|  |  | pełna amortyzacja tylnej osi ze stabilizacją |  |
| 14 | Podnośnik | tylny podnośnik TUZ kat. III, 6000kg |  |
|  |  | przedni podnośnik TUZ, kat II, 3500kg |  |
| 15 | Wyposażenie | tylny wałek napędowy WOM 540/1000 obr/min |  |
|  |  | zaczep typu HITCH |  |
|  |  | siedzenie pneumatyczne fotel dla pasażera |  |
|  |  | klimatyzacja |  |
|  |  | radio CD |  |
|  |  | szyna zaczepu górnego + sprzęg automatyczny fi 38 |  |
|  |  | listwa ostrzegawcza LED na dachu kabiny, |  |
|  |  | 4 punktowe lampki LED w atrapie chłodnicy |  |
|  |  | 4 punktowe lampki w tylnej części ciągnika lub dedykowana listwa LED na tylnej ścianie kabiny, |  |
|  |  | lampki koloru pomarańczowego |  |
|  |  | oklejenie maszyny logo odbiorcy wg ustaleń z Zamawiającym |  |
|  |  | opony drogowe - nowe 4 szt. |  |
|  |  | 2 szt. kół zapasowych z oponami drogowymi oraz zużyciu bieżnika nie większym niż 50% |  |
|  |  | pług odśnieżny typu V, szerokość robocza minimum 2500/2900, wysokość minimum 700/800, kąt skrętu: 30 stopni, hydrauliczna regulacja skrętu, montowany na TUZ |  |
|  |  | ładowacz czołowy dostosowany do typu ciągnika i wydajności instalacji hydraulicznej |  |

|  |  | łyżka do ładowacza czołowego dostosowania do udźwigu ładowacza i wydajności instalacji hydraulicznej |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Wymagania dodatkowe | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu do 60 km od siedziby Zamawiającego |  |
|  |  | Pełne wsparcie techniczne po zakupie |  |
| 17 | Gwarancja | mechaniczna na pojazd – min 6 miesięcy |  |
| 18 | Termin dostawy | 60 dni od podpisania umowy |  |
| Wartość brutto |  |

II. - Dostawa ciągnika, kosiarki i głowicy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie

W zakresie: jednej kosiarki bijakowej tylno-bocznej, nowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie

1) za cenę brutto .………………………………………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………….. złotych)

w tym:

a) wartość netto ........................................................................................................... zł

b) podatek VAT w wysokości …....... %  co stanowi ........................................................... zł

| Lp. | WYMAGANE cechy kosiarki bijakowej tylno-bocznej wg SWZ | Cechy kosiarki bijakowej tylno-bocznej oferowanej przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | 2020 r. lub nowszy |  |
| 2 | Szerokość robocza | od 1,8 m do 2,3 m |  |
| 3 | Przyłącza hydrauliczne | 2 x dwustronnego działania |  |
| 4 | Liczba noży | od 16 szt. do 36 szt. |  |
| 5 | Zakres roboczy | -600 do +900 |  |
| 6 | Średnica wału roboczego | od 120 do 140 mm |  |
| 7 | Obrotowy WOM | 540 obr/min |  |
| 8 | Moc ciągnika | od 70 KM |  |
| 9 | Kategoria zaczepu | TUZ II |  |
| 10 | Masa | od 500 kg do 850 kg |  |
| 11 | Max. średnica ciętych gałęzi | minimum 40 mm |  |
| 12 | Wymagania dodatkowe | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta |  |
|  |  | Pełne wsparcie techniczne po zakupie |  |
| 13 | Termin dostawy (stanowi kryterium oceny ofert) | 60 dni od podpisania umowy |  |
| 14 | Gwarancja (stanowi kryterium oceny ofert) | mechaniczna na urządzenie – min 6 miesięcy |  |
| Wartość brutto |  |

III. - Dostawa ciągnika, kosiarki i głowicy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie

W zakresie: jednej głowicy bijakowej, nowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie

1) za cenę brutto .………………………………………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………….. złotych)

w tym:

a) wartość netto ........................................................................................................... zł

b) podatek VAT w wysokości …....... %  co stanowi ........................................................... zł

| Lp. | WYMAGANE cechy głowicy bijakowej wg SWZ | Cechy głowicy bijakowej oferowanej przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | 2020 r. lub nowszy |  |
| 2 | Obroty wału tnącego | 2800 -3500 obr/min |  |
| 3 | Szerokość głowicy | 110-130 cm |  |
| 4 | Regulacje | Regulacja wysokości cięć |  |
| 5 | Średnica ciętych i rozdrobnionych odrostów | Minimum 7 cm |  |
| 6 | Wał tnący | Dwukierunkowa praca |  |
| 7 | Ciężar głowicy | 260-350kg |  |
| 8 | Dodatkowy płaszcz wewnętrzny głowicy | Z blachy |  |
| 9 | Ochrona | Łańcuchy ochronne przednie |  |
| 10 | Płozy | Płozy wymienne |  |
| 11 | Nośność dynamiczna łożyska rotora | Od strony przekładni pasowej minimum 200 kN |  |
| 12 | Nośność dynamiczna łożyska rotora | Od strony zewnętrznej głowicy minimum 150 kN |  |
| 13 | Smarowanie | Ukryte smarowanie rolki podporowej |  |
| 14 | Napęd pasowy głowicy | Paski zębate |  |
| 15 | Wymagania dodatkowe | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta |  |
|  |  | Pełne wsparcie techniczne po zakupie |  |
| 16 | Termin dostawy (stanowi kryterium oceny ofert) | 60 dni od podpisania umowy |  |
| 17 | Gwarancja (stanowi kryterium oceny ofert) | mechaniczna na urządzenie– min 6 miesięcy |  |
| Wartość brutto |  |

Zestawienie cenowe zbiorcze

za cenę brutto ………………………………………………………………………………… zł

(słownie:……………………………………………………………………………….. złotych)

w tym:

- wartość netto …......................................................................................................... zł

- podatek VAT w wysokości ……..%  co stanowi …........................................................... zł

- Oświadczamy, że:

  - oferowany pojazd/sprzęt jest w pełni sprawny i wolny od wad technicznych,

  - pojazd/sprzęt jest własnością wykonawcy lub wykonawca jest jego dostawcą,

  - oferowany pojazd/sprzęt jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, nie występują w stosunku do niego jakiekolwiek ograniczenia                                 w rozporządzaniu oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania administracyjnego bądź cywilnego jak również nie jest przedmiotem zabezpieczenia lub zajęcia z innego tytułu,

  - zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

  - akceptujemy warunki płatności – 30 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury,

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

  - Nazwy i adresy podwykonawców……………

  - Informuję, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

* niepotrzebne skreślić

Wypełnić w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………………………  nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………………………. zł.

  - Zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 (RODO) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskane zostały w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub dopisanie „nie dotyczy”).

  - W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na ……………... stronach

  - Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

Korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na adres:

Nazwa wykonawcy/Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

tel. ……………….……………..………………e-mail: ……………………………………….............

..................................................................

(podpis osoby lub osób uprawnionych do  reprezentowania Wykonawcy)

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy